## Slide 1
智能驾驶感知算法
项目进展汇报
项目一：基于YOLO的2D障碍物检测 | 项目二：基于CenterPoint的3D目标检测
汇报日期：2026年3月17日

## Slide 2
汇报提纲
01
项目一：基于YOLO的2D障碍物检测
算法原理与实验验证
02
项目二：基于CenterPoint的3D目标检测
结构图重绘与结果验证
03
实验平台搭建
智能小车组装完成
04
下一步计划
算法部署与车载验证

## Slide 3
项目一：基于YOLO的2D障碍物检测
算法概述
采用 YOLOv5 与 YOLO11 系列模型
针对自动驾驶场景进行障碍物检测
支持多类别目标：车辆、行人、卡车、
自行车、摩托车、交通灯等
在 nuScenes 数据集上完成验证
模型对比：n / s / m / l 四种规格
兼顾检测精度与推理速度
核心指标
检测帧数
81 帧
总检测数
1,107 个目标
平均推理
56.0 ms / 帧
实时帧率
17.8 FPS
动态目标
车辆833 / 行人161 / 卡车30
静态目标
交通灯 31

## Slide 4
项目一：YOLO 检测效果展示
YOLO11m 检测结果：识别车辆、行人、交通灯等多类别目标
检测能力
动态目标检测
- 车辆 (car)
- 行人 (person)
- 卡车 (truck)
- 自行车 (bicycle)
- 摩托车 (motorcycle)
静态目标检测
- 交通灯 (traffic light)
多置信度阈值自适应
动态/静态分类标注

## Slide 5
项目一：模型性能对比分析
YOLO11 不同规格模型检测效果对比 (n/s/m/l)
模型对比
模型
参数量
延迟
帧率
YOLO11n
2.6M
22ms
45 FPS
YOLO11s
9.5M
23ms
43 FPS
YOLO11m
20.1M
25ms
40 FPS
YOLO11l
25.4M
35ms
28 FPS
结论：YOLO11s 在精度与速度之间 取得最佳平衡，推荐用于车载部署。 YOLO11n 适合资源受限的嵌入式 平台（如 Jetson Nano）。

## Slide 6
项目二：CenterPoint 结构图
已改为 SVG 矢量重绘，去掉杂乱连线并重新整理结构层次

## Slide 7
项目二：CenterPoint 检测效果展示
结果图说明已移到图外，避免图内文字挤压主体内容

## Slide 8
实验平台：智能小车组装完成
基于 NVIDIA Jetson Nano 的智能小车平台
平台配置
计算平台
- NVIDIA Jetson Nano
- 128核 Maxwell GPU
- 4GB 内存
传感器
- CSI 摄像头（用于2D检测）
- WiFi 天线（远程通信）
执行机构
- 双轮差速驱动底盘
- PWM 电机控制
当前状态：组装完成，待算法移植
硬件平台已就绪

## Slide 9
总结与下一步计划
当前进展
项目一 - YOLO 2D检测
算法验证完成
项目二 - CenterPoint 3D检测
结构图与结果页优化
智能小车平台
组装完成
算法车载部署
待进行
整体进度：感知算法与汇报材料均已整理，即将进入部署阶段
下一步计划
1. YOLO模型移植到 Jetson Nano
- TensorRT 模型优化加速
- 摄像头实时推理测试
2. CenterPoint 算法适配
- 模型轻量化与推理优化
- 传感器数据接口对接
3. 系统集成与测试
- 感知-决策-控制闭环
- 实车场景验证测试
4. 性能优化与报告
- 实时性能调优
- 实验数据收集与分析

## Slide 10
谢谢！
欢迎提问与讨论